## Slide 1
院级AI提效
-智能驾驶HIL测试专利布局立项
部门/项目组/汇报人：先进测试技术组 李家齐 李路
时间：2026年7月
文件编号：
文件等级：A
秘密等级：★秘密★
Notes: from：https://upiwgvvcb4.feishu.cn/wiki/HI9qwHBo6iw9wwkPafucSTzjn1A

## Slide 2
CONTENTS
1
项目简介
目录
2
行业状况和竞对方案分析
3
专利布局方向和规划
4
专利明细与请求支持
秘密等级：★ 秘密 ★

## Slide 3
项目简介
【项目背景】
智能驾驶HIL（硬件在环）测试正面临双重困局：硬件层面，传统机柜式HIL单台百万级、“贵且重”，商用工具组合方案时序同步难题未解、“灵活但不稳”；流程层面，测试全流程六大环节高度依赖人工串行协作，单周期长达3-5天。“硬件贵且重、流程慢且散”，成为制约智驾快速迭代的两只拦路虎。
【项目内容】围绕上述困局布局两项关联专利，一横一纵、一体两面，共同构成“轻量化台架+智能编排大脑”的完整技术方案：
1. 专利一（解决“测得起”）：基于总线、场景、车辆动力学三方联合仿真的智驾域控HIL测试系统及方法——以自研Python桥接模块破解多源异构工具时序同步难题，用轻量化台架替代百万级机柜；
2. 专利二（解决“测得快”）：基于LLM Agent协作的自动驾驶HIL测试全流程自主编排系统——六大专业Agent经结构化消息总线自主协作，将3-5天人工流程压缩至分钟级，支持7×24小时运行。
【项目级别】公司级 【负责部门】 先进测试技术组
【项目负责人】李家齐 李路 【项目管理】 郝晶明
秘密等级：★ 秘密 ★

## Slide 4
行业状况和竞对方案分析
一、 硬件层困局：两套主流方案，各有致命短板
传统机柜式HIL （dSPACE · Vector VT System）
优势：高保真仿真 · 强实时性 · 标准化硬件接口
短板：单台成本百万级、体积大、部署周期长、扩展性差
贵 · 且 · 重
VS
商用工具组合方案 （CANoe + CarSim + MATLAB/VD）
优势：灵活度高 · 成本低 · 工具生态成熟
短板：多源异构工具间时序同步未解，一致性与可靠性存疑
灵活但不稳
“买得起的不好用，好用的买不起”——硬件层面的两难困局
二、 流程层困局：六大环节全靠工程师串行协作
需求分析
场景设计
台架配置
执行监控
诊断分析
报告编写
周期迟缓：单周期动辄 3-5 个工作日
信息损耗：环节间传递延迟、失真、遗漏
经验孤岛：经验无法数字化积累与复用
两只拦路虎：硬件贵且重 × 流程慢且散
→
破局方向：架构创新（破时序同步）· 智能升级（LLM Agent全链路）· 效率革命（天级→分钟级）
秘密等级：★ 秘密 ★

## Slide 5
专利布局方向和规划
智驾HIL测试
专利布局
一体两面·一横一纵
技术方向A
硬件层·轻量化台架
技术方向B
流程层·智能编排
A1 三方联合仿真系统
A2 异构工具时序同步
A3 轻量化台架替代机柜
B1 多Agent自主编排
B2 安全防护与自愈
B3 持续学习闭环
两项专利核心创新点明细（7项）
专利一（李路）：三方联合仿真轻量化台架
① 双机跨平台硬件拓扑（Win+Ubuntu）
② 三方联合仿真数据流（CANoe-VTD-CarSim）协同机制、信号交互与时序约束
③ 基于Python桥接模块的异构工具集成与数据协同（统一分发·信号转换·时序协调）——核心创新
专利二（李家齐）：LLM Agent全流程自主编排
④ 多LLM Agent全流程自主编排架构（需求/场景/配置/监控/诊断/报告）
⑤ 三级自主权+操作安全防护墙（L1/L2/L3）
⑥ LLM辅助异常在线分类与自愈恢复
⑦ 持续学习闭环（经验沉淀·越用越强）
差异化壁垒：行业要么做硬件、要么做单点AI工具，“轻量化台架+全流程Agent编排”一体两面布局，检索范围内尚属空白。
核心技术
上车/计划上车技术
核心技术类型说明：
1.对项目关键指标有突出贡献的技术对应的专利
2.商业卖点或技术亮点技术对应的专利
3.重要平台层级的架构类上车搭载发明专利
专利布局说明：
保护型布局：围绕自身技术，尤其是核心技术、上车技术布局专利；
竞争型布局：针对竞对技术进行包绕布局；
储备型布局：对前瞻技术或未来技术提前圈地布局。
VP专利可从以下5个方面挖掘挑选：
①商业亮点；②前瞻性技术；③行业优势；
④行业壁垒；⑤对抗竞争
特别说明：核心技术和vp专利最终由研发和专利工程师
共同讨论确定。
VP专利
秘密等级：★ 秘密 ★

## Slide 6
专利布局方向和规划（明细）
序号 | 所属专利 | 创新点 | 挖掘编号（如有） | 交底书负责人 | 计划完成时间
1 | 专利一：基于总线、场景、车辆动力学三方联合仿真的智驾域控HIL测试系统及方法 ——解决“测得起” | ① 双机跨平台硬件拓扑（Win+Ubuntu）与总控机/场景仿真机/动力学仿真机架构设计，以轻量化台架替代传统机柜式HIL平台。 |  | 李路 | 
2 |  | ② 三方联合仿真数据流（CANoe-VTD-CarSim）协同机制、信号交互与时序约束，实现跨平台多方时序同步与数据协同。 |  | 李路 | 
3 |  | ③ 基于Python桥接模块的异构工具集成与数据协同：统一分发·信号转换·时序协调，破解多源异构商用工具间的时序同步难题（核心创新）。 |  | 李路 | 
4 | 专利二：基于LLM Agent协作的自动驾驶HIL测试全流程自主编排系统 ——解决“测得快” | ④ 基于多LLM Agent协作的HIL测试全流程自主编排架构：需求解析、场景编排、台架配置、执行监控、诊断分析、报告生成六大Agent经结构化消息总线实现全流程自主编排。 |  | 李家齐 | 
5 |  | ⑤ 三级自主权+操作安全防护墙的人机协同机制：L1全自主/L2关键确认/L3人工主导，硬件操作指令下发前强制参数合法性校验，平衡效率与安全。 |  | 李家齐 | 
6 |  | ⑥ LLM辅助的HIL执行异常在线分类与自适应恢复：区分控制器真故障与总线瞬时抖动，已知问题自动恢复续测，未知问题推理后经人确认学入知识库。 |  | 李家齐 | 
7 |  | ⑦ 基于执行日志的HIL测试持续学习闭环：每次测试的诊断与修正沉淀为系统经验，优先更新提示模板、示例库、异常知识库等非参数化策略，实现“测一遍聪明一圈”。 |  | 李家齐 | 
8 |  |  |  |  | 
9 |  |  |  |  | 
10 |  |  |  |  | 
秘密等级：★ 秘密 ★

## Slide 7
请求支持
恳请领导支持三件事，让两项专利快速从“布局”走向“落地”：
① 专利加速
两项专利同步启动核心申请，抢占“轻量化台架+全流程Agent编排”赛道；
按核心技术、上车/计划上车技术、VP专利分级推进，尽快形成保护型布局。
② 原型验证
在一个域控项目上，把“轻量化台架+智能编排”跑通闭环；
用真实测试数据验证成本、周期与可靠性收益，为专利布局和上车推广提供实证支撑。
③ 团队统筹
该方向横跨AI工程化、实时仿真与功能安全三个领域；
建议抽组专项小组集中攻坚，保障两项专利的协同研发与落地节奏。
让百万级台架变轻，让天级测试变快——这就是我们要做的事。
秘密等级：★ 秘密 ★

## Slide 8
THANK YOU !
团队精神
追求极致 无所畏惧
汽车新技术研究院
四心精神
上进心 责任心 信心 决心
核心文化
竞争 进取 协作 极致